# PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa:

Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej, przebudowa wewnętrznych instalacji kotłowni, w kotłowni budynku Ośrodka Sportowo- Wypoczynkowego.

Dz. nr ewid. 860/4, obr. 0003 Choszczno, ul. Sportowa 1, 73- 200 Choszczno

Kod zamówienia według CPV:

71.70.00.00-5 Usługi nadzoru i kontroli

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45.32.10.00-3 Izolacja cieplna

42.51.50.00-9 Kotły lokalnych układów ogrzewania

Adres i nazwa zamawiającego:

Gmina Choszczno,

ul. Wolności 24,

73- 200 Choszczno

Autor opracowania:

mgr inż. Krzysztof Wysocki

upr. bud. nr ZAP/0117/PWOS/13

SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

I CZĘŚĆ OPISOWA

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia

1.2.1. Wymagania ogólne

1.2.2. Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej

1.2.3. Wymagania dotyczące realizacji robót budowlano-montażowych

2. Opis przedmiotu zamówienia

3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Informacje uzupełniające

2. Wykaz załączników

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonanie przedmiotu zamówienia

3.1. Ustawy

3.2. Rozporządzenia

3.3. Inne dokumenty i instrukcje

I CZĘŚĆ OPISOWA

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie wewnętrznej instalacji gazowej oraz technologii kotłowni w budynku OSW w Choszcznie, przy ul. Sportowej 1, Choszczno.

Niniejsze zamówienie obejmuje:

a) wykonanie robót budowlano- montażowych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji

projektowej,

b) sporządzenie niezbędnych pozostałych dokumentacji na czas prowadzenia robót, projekty warsztatowe oraz inne, jak również przeprowadzenie wymaganych badań, sprawdzeń, pomiarów, itd. niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia,

c) wykonanie robót budowlano-montażowych

d) sprawowanie Nadzoru Autorskiego,

e) przygotowanie dokumentacji powykonawczej, w tym instrukcji obsługi i eksploatacji kotłowni,

f) przeprowadzenie odbiorów końcowych.

1.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia

1.2.1. Wymagania ogólne

Wykonawca na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, wykona roboty budowlano-montażowe.

Zamawiający wymaga, aby wszystkie roboty były wykonane w sposób powodujący najmniejsze

utrudnienia w funkcjonowaniu obiektu w obrębie wykonywanych prac. Wykonawca zobowiązany będzie do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za efekty działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

- warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i jezdnego.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robót mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadają wymagane parametry.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz dokonywania odbiorów.

Zamawiający przewiduje ustanowienie Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień Umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiory częściowe,

- odbiór końcowy.

Wykonawca jest zobowiązany, w ramach zamówienia, do wykonywania i utrzymywania w stanie

nadającym się do użytku, a dalej do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do

zrealizowania przedmiotu zamówienia. Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone:

organizacja robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska,

tymczasowa organizacja ruchu pieszego oraz ewentualnie jezdnego na czas prowadzenia robót,

spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego oraz ewentualnie jezdnego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową, itp.

Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.

Żadna z informacji zawartych w tym dokumencie, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za projekt i obliczenia. Każda konieczna zmiana wprowadzona przez Wykonawcę musi zostać

zatwierdzona przez Zamawiającego.

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego w całym okresie realizacji robót.

Ewentualne, konieczne do realizacji zamówienia ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary Wykonawca wykona we własnym zakresie. Wszelkie opłaty administracyjne, niezbędne dla realizacji zamówienia leży po stronie Wykonawcy.

1.2.2. Projektu budowlany

Zamawiający dostarczy zatwierdzony projekt budowlany (techniczy).

1.2.3. Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej

Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru wykonanych przez Wykonawcę robót, Wykonawca

przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą stanowiącą zbiór dokumentów

pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m. in.:

- projekt budowlany z naniesionymi podczas realizacji zamówienia zmianami,

- oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z

zatwierdzonym projektem budowlano-wykonawczym oraz obowiązującymi przepisami,

- oryginał dziennika budowy,

- świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty na zastosowane i

wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia,

- dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiającemu na wbudowane urządzenia przez

Wykonawcę,

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę

sprawozdań, badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem,

- Instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń wbudowanych w obiekt w ramach przedmiotu umowy, instrukcje ppoż. wraz z podstawowym oznakowaniem, instrukcje obsługi i eksploatacji kotłowni,

- dla wszystkich instalacji elektrycznych dostarczyć protokoły badań odbiorowych zgodnie z

obowiązującymi przepisami.

1.2.4. Wymagania dotyczące realizacji robót budowlano-montażowych

Zamawiający stawia następujące ogólne wymagania dotyczące realizacji robót budowlanomontażowych:

1. Zastosowane materiały i wyroby budowlane muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną wydaną przez upoważnione do tego urzędy (Ustawa Prawo Budowlane).

2. Elementy budowlane i rozwiązania systemowe powinny posiadać dokumenty formalno-prawne potwierdzające wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane przez akredytowane laboratoria badawcze.

3. Elementy, materiały, technologie wprowadzane na budowę na podstawie projektów warsztatowych dostawców – producentów, muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz standard użytych materiałów nie powinien być gorszy niż podany w

Programie Funkcjonalno- Użytkowym.

4. Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlano-wykonawczym, Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz odpowiednimi przepisami i Polskimi Normami.

5. Przed rozpoczęciem robót Kierownik Budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić

sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, projektu organizacji placu budowy,

uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót.

6. Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robót zasadniczych i branżowych, a Wykonawca zapewni Nadzór Autorski w ramach zamówienia.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnictwa Projektantów przygotowujących

dokumentację projektową przy realizacji robót w ramach Nadzoru Autorskiego.

8. Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży Zamawiającemu oświadczenia Kierownika

Budowy i Kierowników robót branżowych o podjęciu obowiązków wraz z kopiami uprawnień i

zaświadczeń potwierdzających wpis do właściwej izby samorządu zawodowego.

9. Wykonawca ma prawo zmienić osoby pełniące samodzielne funkcje na budowie pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym Zamawiającego i uzyskania jego akceptacji oraz, że osoby te posiadają odpowiednie przygotowanie, doświadczenie i uprawnienia, które nie są niższe niż osób wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do oferty.

10. Za bezpieczeństwo na placu budowy, organizację pracy, zabezpieczenie placu budowy przed

wejściem osób nieuprawnionych, oznaczenie (tablice informacyjne) budowy zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane odpowiada Wykonawca.

11. Zamawiający wskaże Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej i wody dla celów budowy i celów socjalnych. Punkty te znajdować się będą na terenie przedmiotowej działki Zamawiającego. Koszty za zużycie wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych obciążają Wykonawcę. Olicznikowanie wody i prądu należy do Wykonawcy, który zobowiązany jest do bieżącego regulowania opłat za ich zużycie.

12. Po zakończeniu prac, przed całkowitym odbiorem końcowym zamówienia Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem zobowiązany jest uporządkować plac budowy, opróżnić go ze swoich materiałów i urządzeń, usunąć tymczasowe zaplecze budowy, wszelkiego rodzaju gruz, odpady i śmieci zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

2. Opis realizacji robót budowlano-montażowych

W ramach zadania należy wykonać następujące roboty budowlano-montażowe:

- demontaż kotła ACV wraz z palnikiem i ścieżką gazową,

- demontaż instalacji odprowadzenia spalin z istniejącego kotła,

- montaż kaskady kotłów kondensacyjnych o mocy 2 x 120 kW w miejscu zdemontowanego

kotła; wymagana jest zastosowanie kotłów z pełną modulacja mocy grzewczej, połączonych systemowym rozdzielaczem pompowym do sprzęgła hydraulicznego; całość z fabryczna automatyką do sterowania pogodowego;

- montaż układów odprowadzenia spalin dla kotłów z kaskady; kominy w wersji dla kotłów

kondensacyjnych;

- podłączenie istniejącego rozdzielacza pompowego do nowej kaskady kotłów grzewczych;

- montaż zasobnika cwu o poj. 500 l;

- montaż pompy ładującej zasobnik cwu wraz z zaworem trójdrogowym;

- montaż naczynia przeponowego cwu

- przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej dla podłączenia kaskady kotłów grzewczych;

- wykonanie rozruchu technologicznego, niezbędnych prób i odbiorów łącznie z odbiorem

urządzeń ciśnieniowych przez Urząd Dozoru technicznego;

3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

1. Wymagane terminy wykonania robót objętych zamówieniem:

Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj.:

1) rozpoczęcie realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi w dniu podpisania Umowy,

2) przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi w terminie jednego tygodnia od dnia

uzyskania zatwierdzenia projektu w Starostwie (zgłoszenie),

3) zakończenie robót budowlano-montażowych, w tym: rozruch technologiczny kotłowni,

odbiory kominiarskie, UDT, szkolenie pracowników obsługi, opracowanie instrukcji obsługi i

eksploatacji kotłowni i zgłoszenie gotowości do odbioru nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Informacje uzupełniające

- kotłownia posiada instalację detekcji gazu,

- kotłownia wyposażona jest w instalację elektryczną,

- kotłownia wyposażona jest w wentylację wywiewną i nawiewną.

2. Wykaz załączników

a) rzut kotłowni - instalacja technologiczna

b) rzut kotłowni – istniejąca instalacja technologiczna

c) schemat instalacji technologicznej kotłowni.

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

3.1. Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.)

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 191 ze zm.)

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1125 ze zm.)

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.)

3.2. Rozporządzenia

– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.)

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401)

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126)

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. – w sprawie

sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1966)

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r., – zmieniające

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015 r., poz. 1775).

3.3. Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

W przypadku zmian ustaw, rozporządzeń lub norm należy stosować najbardziej aktualne. Nie

wypisanie w wykazie norm i przepisów nie zwalnia Wykonawcy z zastosowania wszystkich

obowiązujących i wymaganych.

..........................................................