Gmina Choszczno

Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego

ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno

tel. 95 765 9300 fax 95 765 9306

mdesecka@gmina.choszczno.pl

www.choszczno.pl

ZP.271.1.2016.GIM

PYTANIA DO TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

na wymianę istniejącej drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej  na nową stolarkę okienną i drzwiową z profili PCV oraz poszerzenie dwóch otworów komunikacyjnych w Publicznym Gimnazjum w Choszcznie

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące treści SIWZ:

- „W STWiOR i przedmiarze robót załączonym d SIWZ przewidziano zeskrobanie starej farby i ponowne pomalowanie blaszanych parapetów zewnętrznych. Parapety te są zamocowane do okien drewnianych, które będą demontowane, co spowoduje ich znaczne odkształcenia. Pozostawienie starych parapetów zewnętrznych spowoduje, że nie będzie możliwości uzyskania odpowiedniej szczelności z nowymi oknami z PCV.

Czy przyjąć do oferty wymianę parapetów zewnętrznych ? Jeśli tak to z jakiego materiału?

Odpowiedź na pytanie nr 1 :

Parapety zewnętrzne nie wymagają wymiany. Zgodnie z poz. 8 i 9 przedmiaru robót

wymagają zeskrobanie  farby  z ich powierzchni  a następnie pomalowanie farbą olejną.

Uszczelnienie okna z parapetem wykonać sylikonem i przy dużej szczelinie zastosować

listwę osłonowo-uszczelniającą PCV w kolorze białym.