ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZP/3/01/2017

Dotyczy: wykonania usługi kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych            w budynkach stanowiących własność gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym.

Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych działający w imieniu Gminy Choszczno, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych  w budynkach stanowiących własność gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym, według załączonego wykazu, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. Nr 290).
Wartość szacunkowa zamówienia ustalona zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych              wynosi poniżej 30 000 EURO. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

1. Przedmiot zamówienia:

Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres robót:

1) przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego
          instalacji i urządzeń gazowych w obiektach Zamawiającego, wymienionych w wykazie  do
          niniejszego zapytania.

2) przegląd oraz kontrolę szczelności instalacji i urządzeń gazowych należy przeprowadzić
          zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Zakres przeglądu instalacji gazowej powinien obejmować w szczególności:

1) sprawdzenie stanu technicznego, prawidłowość usytuowania kurków głównych, skrzynek gazowych oraz zaworów odcinających,

2) sprawdzenie stanu technicznego przewodów gazowych w piwnicach, pionów gazowych
i instalacji lokalowych wraz z oględzinami przejść przewodów przez przegrody budowlane,

3) sprawdzenie stanu technicznego gazomierzy,

4) sprawdzenie stanu technicznego urządzeń gazowych,

5) sprawdzenie czy nie wprowadzono samowolnych zmian w instalacji i sposobie użytkowania pomieszczeń,

6) kontrolę szczelności głównych przewodów gazowych (poziomy i piony gazowe),

7) kontrolę szczelności instalacji gazowych w poszczególnych pomieszczeniach,

8) kontrolę szczelności podłączenia kurków głównych, zaworów odcinających,

9) kontrolę szczelności podłączenia gazomierzy,

10) kontrolę szczelności urządzeń i aparatów gazowych.

2. Sposób realizacji usługi:

- Przeglądy instalacji i urządzeń gazowych powinny być wykonane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. Nr 290), rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.           w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1134), Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną.

- Wykonawca użyje do wykonania usługi własnego sprzętu i urządzeń  oraz materiałów. Kontrolę szczelności instalacji i urządzeń gazowych należy wykonać pod względem dopuszczalnych stężeń gazu za pomocą atestowanego wykrywacza gazu, który musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji.

- Wykonawca poinformuje osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego o wszelkich zauważonych podczas przeglądów nieprawidłowościach, które mogłyby spowodować awarię,  a w przypadku zauważenia dysfunkcji – wstępne oszacowanie kosztów naprawy.

- Z przeprowadzonych przeglądów  w poszczególnych budynkach należy sporządzić 2 egz. protokołu w wersji papierowej.  Sporządzoną dokumentację Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zakończenia czynności.

- Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia odrębnych rachunków lub faktur na poszczególne jednostki organizacyjne Gminy Choszczno wykazane w spisie obiektów         w celu obciążenia kosztami wykonanych czynności podmiotów faktycznie władających nieruchomością.

- Zalecenia ujęte w protokołach sporządzonych w toku kontroli powinny być sformułowane   w układzie zhierarchizowanym określającym stopień pilności i rygor czasowy ich wykonania. Zalecenia te powinny obejmować zasady postępowania zmierzające do wykonania niezbędnych napraw, zakładających utrzymanie przewodów kominowych          w dobrym stanie technicznym.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia harmonogramu prac, który w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy zostanie uszczegółowiony i przekazany administracji poszczególnych jednostek organizacyjnych. Dopuszcza się dokonywanie zmian                   w niniejszym harmonogramie z zastrzeżeniem uzgodnień pomiędzy Wykonawcą,                  a władającym obiektem.

8.  W trakcie trwania zamówienia Zamawiający zastrzega prawo do zmiany w wykazie
            budynków, w zakresie 30 % w przypadku gdy;
            - w trakcie trwania zamówienia dany obiekt zostanie przeznaczony do sprzedaży;
            - w trakcie trwania zamówienia Zamawiający uzna brak potrzeby przeprowadzenia
              przeglądu.

3. Wymagania które powinien spełniać Wykonawca:

1) Posiadanie wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże w formie pisemnego oświadczenia, że w okresie 2 lat przed upływem składania ofert wykonał co najmniej 5 kontroli szczelności instalacji i urządzeń gazowych.

2) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zmówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże            w formie kserokopii uprawnień o których mowa w art. 62 ust 6 ustawy Prawo budowlane, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia w zakresie przeglądów instalacji i urządzeń gazowych.

4. Termin realizacji usługi:
        Od 16.01.2017 do 29.12.2017 r.

5. Wymagania dodatkowe:

Wykonawca jest zobowiązany do podania cen jednostkowych netto i brutto dla każdego
       obiektu. Suma cen jednostkowych będzie stanowić wartość całego zamówienia.
       Cena musi uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia dla terminowego i
       prawidłowego wykonania usług stanowiących przedmiot zapytania ofertowego, bez których
       realizacja zamówienia nie byłaby możliwa, a także koszty związane z wykonaniem przez
       Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie niniejszego
       zamówienia oraz uwzględniać inne opłaty i podatki.

6. Wymagane dokumenty:

- druk oferty;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralizacji ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

- oświadczenie o posiadanym doświadczeniu zawodowym;

- kopia aktualnego świadectwa legalizacji wykrywacza gazu

- kopia  aktualnych kwalifikacji wymaganych przy dokonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

7. Termin i miejsce złożenia ofert:

     Ofertę zawierającą dokumenty wymienione w punkcie 6, należy złożyć w zamkniętej kopercie, z
     dopiskiem „Propozycja cenowa na wykonanie usługi kontroli stanu technicznego instalacji i
     urządzeń gazowych  w budynkach stanowiących własność gminy Choszczno”

Ofertę należy przesłać pocztą na adres:
     Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno lub
      osobiście w  pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Choszcznie do dnia 13 stycznia 2017 r.  do
      godz. 15.00.
      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

      Wybrany oferent zostanie poinformowany telefonicznie.

8. Osoba do kontaktu:
          Dawid Kościelak
          Nr tel.: 95 765 93 93
          e-mail: dkoscielak@chznk.choszczno.pl