ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZP/5/01/2017

Dotyczy: wykonania usługi w zakresie konserwacji obejmującej przegląd, remont, napełnienie, legalizację gaśnic, próbę ciśnieniową hydrantów i węży oraz założenie
 i zaktualizowanie instrukcji przeciwpożarowych w budynkach stanowiących własność Gminy Choszczno, a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym.

Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych działający w imieniu Gminy Choszczno, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie konserwacji obejmującej przegląd, remont, napełnienie, legalizację gaśnic, próbę ciśnieniową hydrantów i węży oraz założenie
i zaktualizowanie instrukcji przeciwpożarowych w budynkach stanowiących własność Gminy Choszczno, a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym, według załączonego wykazu, zgodnie z art. 3 pkt 1, 2, 3, 4  rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administaracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Z 2010 r. Nr 109, poz. 719)
w sprawie ochrony przeciw pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i wynosi poniżej 30 000 EURO. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

1. Przedmiot zamówienia:

Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres robót:

1)  Przegląd i legalizacja gaśnic:

a) gaśnice proszkowe 		szt. 253

b) gaśnice pianowe     		szt. 12

c) urządzenie gaśnicze		szt. 15

d) gaśnice śniegowe		szt. 8

2) Badanie ciśnienia i wydajności wewnętrznej sieci hydrantowej

a) badanie ciśnienia  i wydajności sieci hydrantowej o średnicy 25	szt. 65

b) badanie ciśnienia  i wydajności sieci hydrantowej o średnicy 52	szt. 19

3) Próba ciśnienia węża hydrantowego

a) próba ciśnienia węża hydrantowego o średnicy 25			szt. 10

4) Aktualizacja instrukcji p.pożarowych   szt. 5

5) Wymiana starych gaśnic na nowe:

a) gaśnice proszkowe GP 4X ABC        szt. 39

b) gaśnice pianowe    GWP 2X              szt. 2

2. Sposób realizacji usługi:

- Przeglądy gaśnic, hydrantów oraz próby ciśnieniowe hydrantów i węży hydrantowych powinny być wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Z 2010 r. Nr 109, poz. 719)
w sprawie ochrony przeciw pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz z Polskimi Normami w szczególności Polska Normą PN-EN 3 dot: gaśnic oraz zgodnie z normą EN 671-1 lub EN 671-2 dot: hydrantów wewnętrznych.

- Wykonawca użyje do wykonania usługi własnego sprzętu i urządzeń oraz materiałów.

- Wykonawca poinformuję osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego o wszelkich zauważonych podczas przeglądów nieprawidłowościach, które mogłyby spowodować awarię, a w przypadku zauważenia dysfunkcji – wstępne oszacowanie kosztów naprawy.

- Z przeprowadzonych przeglądów w poszczególnych budynkach należy sporządzić 2 egz. protokołu w wersji papierowej. Sporządzoną dokumentację Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zakończenia czynności.

- Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia odrębnych rachunków lub faktur na poszczególne jednostki organizacyjne Gminy Choszczno wskazane w spisie obiektów
w celu obciążenia kosztami wykonanych czynności podmiotów faktycznie władających nieruchomością.

- Zalecenia ujęte w protokołach sporządzonych w toku kontroli powinny być sformułowane
w układzie zhierarchizowanym określającym stopień pilności i rygor czasowy ich wykonania. Zalecenia te powinny obejmować zasady postępowania zmierzające do wykonania niezbędnych napraw, zakładających utrzymanie urządzeń i instalacji przeciwpożarowych w dobrym stanie technicznym.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia harmonogramu prac, który w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy zostanie uszczegółowiony i przekazany administracji poszczególnych jednostek organizacyjnych. Dopuszcza się dokonywanie zmian                   w niniejszym harmonogramie z zastrzeżeniem uzgodnień pomiędzy Wykonawcą,                 a władającym obiektem.

- W trakcie trwania zamówienia Zamawiający zastrzega prawo do zmiany w wykazie budynków, w zakresie 30% w przypadku gdy:

-   w trakcie trwania zamówienia dany obiekt zostanie przeznaczony do sprzedaży;

- w trakcie trwania zamówienia Zamawiający uzna brak potrzeby przeprowadzenia przeglądu.

3. Wymagania które powinien spełniać Wykonawca:

- Posiadanie wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże w formie pisemnego oświadczenia, że w okresie jednego roku przed upływem składania ofert wykonał co najmniej 5 przeglądów urządzeń i instalacji przeciwpożarowych.

- Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w formie kserokopii uprawień z zakresu p.poż umożliwiające wykonanie zamówienia.

4. Termin realizacji usługi:

Od 16.01.2017 do 29.12.2017 r.

5. Wymagania dodatkowe:

Wykonawca jest zobowiązany do podania cen jednostkowych netto i brutto dla każdego obiektu. Suma cen jednostkowych będzie stanowić wartość całego zamówienia i stanowić będzie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Cena musi uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania usług stanowiących przedmiot zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa, a także koszty związane z wykonaniem przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki.

6. Wymagane dokumenty:

- druk oferty;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

- oświadczenie o posiadanym doświadczeniu zawodowym;

- kopia aktualnych uprawnień przeciwpożarowych.

7. Termin i miejsce złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 13.01.2017 r. do godziny 15.00 w siedzibie Zamawiającego tj:

Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych

ul. Wolności 24

73 – 200 Choszczno

z dopiskiem

PROPOZYCJA CENOWA

na:

wykonanie usługi w zakresie p.poż w budynkach stanowiących własność Gminy Choszczno.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wybrany oferent zostanie poinformowany telefonicznie.

8. Osoba do kontaktu:

Dawid Kościelak

Nr tel.: 95 765 93 93

e-mail: dkoscielak@chznk.choszczno.pl