Załącznik nr 3 do zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją operacji pn. „zakup, dostawa i montaż kotła gazowego kondensacyjnego wiszącego zwracamy się z prośbą o podanie zakupu, dostawy, montażu i podłączenia kotła gazowego kondensacyjnego wiszącego z kominem spalinowym w Urzędzie Miejskim w Choszcznie

Szczegółowy zakres zadania:

Dotyczy: zakupu, dostawy, montażu i podłączenia kotła gazowego kondensacyjnego wiszącego z kominem spalinowym w Urzędzie Miejskim w Choszcznie

Szczegółowy zakres zadania:

- Przedmiotem zamówienia jest demontaż i utylizacja istniejącego kotła gazowego.

- Zakup, dostawa i montaż kotła gazowego kondensacyjnego wiszącego oraz wszystkich elementów oprzyrządowania:

- Gazowy kocioł grzewczy kondensacyjny na gaz ziemny.

- Moc cieplna 140-160 kW.

- Zasilanie elektryczne 230V.

- Ilość  wody obiegowej 3000 litrów

- Montaż układu spalinowego w istniejącym szachcie kominowym.

- Dostosowanie połączeń do istniejących  instalacji w celu zapewnienia prawidłowego działania pieca.

- Wykonanie próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco).

(termin realizacji zamówienia do dnia 30 września 2020 r.)