Gmina Choszczno

Choszczno, dnia 8 marca 2013 r.

Zamawiający :

Gmina Choszczno

ul. Wolności 24

73-200 Choszczno

PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

dla zadania pn.:

„Przebudowa remizy OSP w Kołkach

na potrzeby filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie."

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące treści SIWZ:

Pytanie 1:

W związku z tym, że postępowanie o w/w zamówienie publiczne ma charakter jawny, prosimy o podanie całkowitej wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia stanowiącej wynagrodzenie wykonawcy.

- Zamawiający informuje, że wartość zamówienia ustalono na kwotę około 250 000,00 zł netto.

Pytanie 2:

Zamawiający dla ułatwienia obliczenia ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia załączył do SIWZ przedmiar robót.

W związku z tym, że załączony przedmiar robót zawiera szereg błędów oraz braków nakładów rzeczowych wykonania robót objętych zamówieniem, dla zachowania zasady uczciwej konkurencji, wnosimy o skorygowanie i uzupełnienie załączonego do SIWZ przedmiaru robót w niżej wymienionym zakresie lub potwierdzenia, że w cenie oferty należy ująć poniższe roboty we wskazanych ilościach:

Poz. 29		jest 3,105 m3		winno być	34,272 m3

zgodnie z projektem nowe warstwy posadzkowe:

162,51m2*0,23m = 37.38 m3 – 3,105m3 = 34,272m3

Poz. 30		jest 15,255 m3	winno być 	37,254 m3

zgodnie z projektem nowe warstwy posadzkowe:

- Biblioteka: 121,53m2*0,20m = 24,306 m3

- Garaż: 40,98m2-3,70m2(kanał)*	0,08m=2,982m2

Poz. 33		jest 42,835 m3	winno być 	77,107 m3

Poz. 34		jest 15,835 m3	winno być	52,509 m3

Poz. 35		jest 42,835 m3	winno być	129,616 m3

Poz. 36		jest 42,835 m3	winno być	129,616 m3

Poz. 37 		jest 0,288 m3 		winno być 	0,864 m3

Poz. 38		jest 1,150 m3		winno być	3,450 m3

Poz. 39		jest 0,001 t		winno być	0,006 t

Poz. 40		jest 0,003 t		winno być	0,054 t

Poz. 41		jest 0,005 t		winno być	0,084 t,

- Rozbiórki posadzek wykonać tylko w zakresie wynikającym z przebudowy (m. in. prace fundamentowe); przyjęto iż należy wykonać dwie stopy fundamentowe w sali biblioteki; na etapie realizacji należy sprawdzić czy wewnętrzna ściana gr. 25 cm posiada fundament o gr. min 40 cm i szer. min 50 cm, posadowiony min 50 cm pod posadzką; w przypadku braku fundamentu należy wykonać dodatkowe słupy S1 i stopy F1 (dodatkowo: max 4 stopy i słupy) – zgodnie z PB Konstrukcja,

- Wykonać zgodnie z przedmiarem robót załączonym przez Zamawiającego.

Poz. 46		jest 0,152 m3		winno być	1,523 m3

- Zmienić przedmiar na 1,523m3,

Poz. 47		jest 0,152 t		winno być	0,030 t

- Zmienić przedmiar na 0,08t,

Poz. 48		jest 0,015 t		winno być	0,152 t

- Zmienić przedmiar na 0,1t,

Poz. 50		jest 0,085 t		winno być	0,117 t

- Wykonać zgodnie z przedmiarem robót załączonym przez Zamawiającego,

Brak nakładów	kotwy wklejane M16/50cm do mocowania murłaty w ilości 74 szt.

- W dokumentacji nie ma takiego rozwiązania,

Poz. 52		jest 18,400 m		winno być 	29,800 m

- W Przedmiarze ująć 26,6m,

Poz. 56		jest 18,400 m		winno być 	29,800 m

- W Przedmiarze ująć 26,6m,

Poz. 57		jest 4,416 m2		winno być 	7,152 m2

- W Przedmiarze ująć 6,38m2,

Poz. 58		jest 6,000 szt.		winno być	12,000 szt.

- Są to gniazda dla poz. 5.2; 5.3 i 5.4 konstrukcji – pozostawić przedmiar 6szt.,

Poz. 59		jest 0,271 t		winno być	0,401 t

- W Przedmiarze ująć 0,356t,

Brak nakładów	belki żelbetowe 2N 150 do pom.1 w ilości 3,0 m

- Dodać do przedmiaru 2 szt belki N150 wg nakładów KNR 2-02 0126-05,

Poz. 64		jest 1,713 m3		winno być	3,426 m3

- Wykonać zgodnie z przedmiarem robót załączonym przez Zamawiającego,

Poz.121		jest 162,51 m2	winno być	121,53 m2

- Rozbiórki posadzek wykonać tylko w zakresie wynikającym z przebudowy (m. in. prace fundamentowe); przyjęto iż należy wykonać dwie stopy fundamentowe w sali biblioteki; na etapie realizacji należy sprawdzić czy wewnętrzna ściana gr. 25 cm posiada fundament o gr. min 40 cm i szer. min 50 cm, posadowiony min 50 cm pod posadzką; w przypadku braku fundamentu należy wykonać dodatkowe słupy S1 i stopy F1 (dodatkowo: max 4 stopy i słupy) – zgodnie z PB Konstrukcja,

- Wykonać zgodnie z przedmiarem robót załączonym przez Zamawiającego.

Brak nakładów 	wylewka betonowa posadzki gr.8 cm (garaż) 	w ilości 40,980 m2

Brak nakładów	podkład z piasku na gruncie (162,51*0,20)		w ilości 32,502 m3

Brak nakładów	podkład z chudego betonu C8/10 			w ilości 10,951 m3

- Biblioteka 121,53m2*0,08m=9,722m3

- Garaż 40,98m2*0,03m=1,229m3

Brak nakładów	Izolacja podposadzkowa z papy asfaltowej 		w ilości 162,51 m2

Brak nakładów	Izolacja ze styropianu EPS 100-038 gr.10cm	w ilości 121,53 m2

- Wymienione warstwy posadzki wykonać tylko w zakresie niezbędnym, wynikającym z przebudowy (m. in. prac fundamentowych); w pozostałej części zachować posadzkę istniejącą,

Poz.128		jest 21,920 m2	winno być	131,8 m

w tym:

- Pas podrynnowy 		– 38,40 m

- Pas nadrynnowy 		– 38,40 m

- Wiatrownica górna 	– 39,00 m

- Obróbka przyścienna 	– 13,00 m

- Uszczelka okapowa	– 38,40 m

- Wykonać zgodnie z przedmiarem robót załączonym przez Zamawiającego,

Brak nakładów	izolacja bitumiczna istniejących fundamentów 	w ilości   77,740 m2

Brak nakładów	zmycie ścian pod docieplenie 			w ilości 199,832 m2

Brak nakładów	gruntowanie ścian pod docieplenie 			w ilości 263,179 m2

Brak nakładów 	sprawdzenie przyczepności pod docieplenie 	w ilości 263,179 m2

- Powyższych czynności nie wykonywać i nie ujmować w przedmiarze,

Poz.141		jest 99,419 m2	winno być 111,763 m2

- Proszę powiększyć przedmiar o ostatnią składową 17,87m2,

Poz.142		jest 91,100 m		winno być 92,200 m

- Powyższych czynności nie wykonywać i nie ujmować w przedmiarze,

Poz.147		jest 18,22 m2		winno być 18,44 m2,

- Powyższych czynności nie wykonywać i nie ujmować w przedmiarze,

Brak nakładów	docieplenie ościeży i podokni styropianem		w ilości 18,220 m2

- Patrz Poz. 147 Przedmiaru,

Brak nakładów	Montaż parapetów zewnętrznych 			w ilości 14 szt.

- Ująć zgodnie z dokumentacją,

Brak nakładów 	Montaż wycieraczki do obuwia maty wewnętrznej 	w ilości 1 szt.

- Nie ujmować – rezygnuje się od wykonania wycieraczki wewnętrznej we wpuście,

Poz.202		jest 2 szt.		winno być 4 szt.

w tym:

- Podgrzewacz 3,5 kW – 3 szt.

- Podgrzewacz 27 kW – 1 szt.

- Ująć jak w zapytaniu oferenta,

Brak nakładów 	natrysk z kabiną 					w ilości 1 kpl.

- Zakłada się uzyskanie spadków w rejonie natrysku poprzez ukształtowanie posadzki – nie montować brodzika i osłony prysznicowej,

Poz.228		jest 1 szt.		winno być 2 szt.

- Wykonać zgodnie z przedmiarem robót załączonym przez Zamawiającego – projekt zamienny,

Poz.230		jest 2 szt.		winno być 6 szt.

w tym:

- Anemostat nawiewny d:100 mm-100m3/h – 1 szt.

- Anemostat nawiewny d:125 mm-100m3/h – 2 szt.

- Anemostat nawiewny d:125 mm-200m3/h – 1 szt.

- Anemostat nawiewny d:160 mm-100m3/h – 1 szt.

- Anemostat wywiewny d:160 mm-150m3/h – 1szt.

- Wykonać zgodnie z przedmiarem robót załączonym przez Zamawiającego,

Brak nakładów 	Montaż czerpni ściennych (z przebiciem otworów)	w ilości 3 szt.

w tym:

- Czerpnia d:125 mm-200m3/h – 2 szt.

- Czerpnia d:160 mm-250m3/h – 1 szt.

- Wykonać zgodnie z przedmiarem robót załączonym przez Zamawiającego,

Brak nakładów 	Wyrzutni dachowej z podstawą d:160 mm 		w ilości 1 kpl.

- Wykonać zgodnie z przedmiarem robót załączonym przez Zamawiającego – projekt zamienny,

Brak nakładów	Montaż central wentylacyjnych nawiewnych SAU 125C w ilości 2 kpl.

- Wykonać zgodnie z przedmiarem robót załączonym przez Zamawiającego – projekt zamienny,

Brak nakładów	Montaż centrali wentylacyjnej z rekuperatorem i nagrzewnicą w ilości 1 kpl.

- Wykonać zgodnie z przedmiarem robót załączonym przez Zamawiającego – projekt zamienny,

Brak nakładów	Montaż przewodów wentylacyjnych izolowanych	w ilości

w tym:

- o średnicy 100 mm – 11,80 m (wentylatory SILENT)

- o średnicy 125 mm – 21,90 m

- o średnicy 160 mm – 16,80 m

- Wykonać zgodnie z przedmiarem robót załączonym przez Zamawiającego – projekt zamienny,

Brak nakładów	Uruchomienie i pomiary instalacji wentylacji 	w ilości 1 kpl.

- Wykonać zgodnie z przedmiarem robót załączonym przez Zamawiającego – projekt zamienny,

- Zamawiający rezygnuje z rekuperatora. Zgodnie z opisem technicznym należy przewidzieć kanał wentylacji grawitacyjnej wyprowadzony ponad dach z wlotem w części socjalnej oraz zastosować okna z regulowanymi nawietrzakami.

- Zamawiający rezygnuje z wykonania odciągu spalin. Zgodnie z opisem technicznym należy zastosować szczelne drzwi do części socjalno-biurowej i do pralni oraz zastosować mechanicznie wspomaganą wentylację garażu (wentylator dachowy - zamiast wywietrzaka dachowego grawitacyjnego).

Poz.236		jest 5 szt.		winno być 6 szt.

- Wykonać zgodnie z przedmiarem robót załączonym przez Zamawiającego,

Poz.251		jest 60 m		winno być 146 m (centrale)

- Wykonać zgodnie z przedmiarem robót załączonym przez Zamawiającego,

Poz.265 		jest 8 szt.		winno być 10 szt.

- Wykonać zgodnie z przedmiarem robót załączonym przez Zamawiającego,

Poz.274		jest 2 szt.		winno być 6 szt.

- Wykonać zgodnie z przedmiarem robót załączonym przez Zamawiającego,

Poz.275		jest 6 kpl.		winno być 8 kpl. (w tym 2 kpl. awaryjne)

- Wykonać zgodnie z przedmiarem robót załączonym przez Zamawiającego,

Poz.277		jest 10 kpl.		winno być 17 kpl. (w tym 5 kpl. awaryjne)

- Wykonać zgodnie z przedmiarem robót załączonym przez Zamawiającego,

Poz.278		jest 4 kpl.		winno być 8 kpl. (w tym 2 kpl. awaryjne)

- Wykonać zgodnie z przedmiarem robót załączonym przez Zamawiającego,

Poz.280		jest 6 kpl.		winno być 4 kpl.

- Wykonać zgodnie z przedmiarem robót załączonym przez Zamawiającego,

Poz.281		jest 2 kpl. 		winno być 4 kpl.

- Wykonać zgodnie z przedmiarem robót załączonym przez Zamawiającego,

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Poz.285		jest 9 kpl.		winno być 0 kpl. (montaż przez producenta opraw)

- Moduł dodatkowy w oprawie,

Brak nakładów	montaż wyposażenia szafy logicznej

- Ujęto w poz. 305 przedmiaru robót,

Brak nakładów 	uziom otokowy z bednarki ocynkowanej 25x4mm – w ilości 66 m

- Ujęto w poz. 310 przedmiaru robót,

Brak nakładów 	Dostawa i montaż malej architektury 		w ilości 2 szt.

- Koszt na śmieci – 1 szt.

- Stojak na rowery – 1 szt.

- Poza zakresem – elementy nie objęte Zamówieniem,

Brak nakładów	wykonanie trawników 	w ilości 1308 m2

- Poza zakresem – nie objęte Zamówieniem,

Pytanie 3:

Czy w cenie ofert ująć koszt zabezpieczenia ognioochronnego konstrukcji stalowych (belki i nadproża okienne i drzwiowe) w systemie farb pęczniejących do REI240 NRO?

- Konstrukcję nośną należy wykonać w klasie R30 odporności ogniowej; nie przewiduje się zastosowania farb pęczniejących zabezpieczajcych do REI240 NRO.

Pytanie 4:

Czy w cenie ofert ująć koszt montażu wyłazu strychowego ze schodami o odporności ogniowej EI30 o wym. 60x120 cm zgodnie z zapisem w DT?

- Wyłaz strychowy i dachowy zgodnie z dokumentacją projektową ujęte są w przedmiarze robót (poz. 83 i 86),

Pytanie 5:

Czy w cenie ofert ująć koszt licowania ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm?

- Powyższej czynności nie wykonywać,

Pytanie 6:

Czy w cenie ofert ująć koszt docieplenia stropów i dachu matami z wełny mineralnej czy płytami z wełny mineralnej?

- Wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją – z mat z wełny mineralnej,

Pytanie 7:

Czy w cenie ofert ująć koszt malowania ścian farbami zmywalnymi w kolorach pastelowych a sufitów na biało?

- Wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją; kolor ścian i sufitów - biały,

Pytanie 8:

Czy w cenie ofert ująć koszt docieplenia ścian fundamentowych polistyrenem ekstrudowanym np. Styrodur, Floormate lub innym równoważnym?

Jeżeli tak to prosimy o podanie parametrów technicznych polistyrenu ekstrudowanego.

- Wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją – z płyt styropianowych grub. 10 cm,

Pytanie 9:

Czy w cenie ofert ująć koszt wykonania izolacji poziomej ścian metodą iniekcji krystalicznej w jednym rzędzie?

- Wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją – wg systemu wybranego producenta,

Pytanie 10:

Prosimy o podanie parametrów technicznych oraz wymiarów wycieraczki wewnętrznej?

- Rezygnuje się z wykonania wycieraczki wewnętrznej,

Pytanie 11:

Czy w cenie oferty ująć koszt montażu obrzeży betonowych 20x6 cm dla opaski z kruszywa w ilości 56,85 m?

- Wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją - nie przewiduje się obrzeży betonowych,

Pytanie 12:

Czy w cenie oferty ująć koszt malowania elewacji farbami:

- akrylowymi?

- silikatowymi?

- silikonowymi?

- Wykonać zgodnie z projektowaną kolorystyką – rodzaj farby do wyboru przez Oferenta,

Pytanie 13:

Brak rysunku studzienki wodomierzowej.

Czy w cenie oferty ująć koszt montażu studzienki wodomierzowej o średnicy 100 cm i zamontowania w niej:

- Wodomierza JS 1,5 G1 d:20 mm

- Wodomierza WS 6 d:32 mm

- Zaworów kulowych d:50 mm – 2 szt.

- Zaworów kulowych d:25 mm – 2 szt.

- Zaworu antyskażeniowego np. EA 251 d:50 mm – 1 szt.

- Zamawiający potwierdza konieczność wyceny studzienki o średnicy 100 cm oraz zamontowania 1 zaworu d:25 mm i 1 zaworu  d:50 mm (patrz: rys. plan sytuacyjny S1) pozostałe pozycje są poza zakresem – nie objęte Zamówieniem,

Pytanie 14:

Czy w cenie oferty ująć koszt montaż umywalek bez półpostumentów z syfonami z PCV?

- Wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją,

Pytanie 15:

Czy w cenie oferty ująć koszt montażu brodzika natryskowego emaliowanego 90x90 cm z postumentem ze styropianu oraz koszt montażu kabiny natryskowej z szyb z polistyrenu?

- Zakłada się uzyskanie spadków w rejonie natrysku poprzez ukształtowanie posadzki – nie montować brodzika i osłony prysznicowej,

Pytanie 16:

Czy w cenie oferty ująć koszt montażu wentylatorów np. SILENT 100 i 200 w wykonaniu CHZ?

- Wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją

Pytanie 17:

Czy w cenie oferty ująć koszt montażu typowej myjki do budów ze stali nierdzewnej 50x50 cm czy zlewu jednokomorowego?

- Wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją – ręczna myjka do butów lub niski zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej z zaworem ze złączką do węża,

Pytanie 18:

Projekt zakłada montaż pokrycia dachu z paneli z blachy powlekanej w kolorze matowym RAL 7024 gr.0,7 mm.

Informujemy, że po zbadaniu rynku obecnie na rynku dostępne są panele w kolorze matowym RAL 7024 gr.0,5 mm. Natomiast o gr.0,70 są dostępne w innej kolorystce z połyskiem.

Prosimy o informację:

Czy w cenie oferty ująć koszt montażu standardowych paneli z blachy powlekanej gr.0,5 mm w kolorze RAL 7024?

Ewentualnie prosimy o wskazanie (przykładowych) dostawców lub producentów paneli gr.0,7 mm w kolorze matowym RAL 7024.

- Wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją – np. firmy „Rukki”, Pruszyński Sp. z o.o.,

Pytanie:

Prosimy o podanie parametrów technicznych syreny alarmowej.

- Syrena przeznaczona do montażu na dachu lub ścianie zewnętrznej budynku; zasięg minimum 500 m, zasilanie 230 V,

Ponadto w załączeniu Zamawiający udostępnia brakujące rysunki.

Z poważaniem